ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Технические средства организации дорожного движения

СВЕТОФОРЫ ДОРОЖНЫЕ

Типы, основные параметры. Общие технические требования.

Методы испытаний

Traffic control devices.

Road traffic lights. Types, and вasic parameters.

General technical requirements. Methods of tests

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на светофоры дорожные (далее – светофоры), предназначенные для регулирования движения транспортных средств и пешеходов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.332-78 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 5635-80 Рассеиватели стеклянные для автотракторных, мотоциклетных и велосипедных осветительных и светосигнальных приборов. Технические условия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

Издание официальное

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения

ГОСТ Р 51320-99  Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных помех

ГОСТ Р Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, светофоров и разметки. Правила применения дорожных ограждений и направляющих устройств

ИСО/МКО Стандарт 10527:1991 Наблюдатели, отвечающие требованиям стандартов МКО (Международной комиссии по освещению) для работы в области колориметрии

3 Классификация светофоров

3.1 Стандарт устанавливает две группы светофоров по назначению:

Т – транспортные;

П – пешеходные.

В каждой группе светофоры подразделяют на типы и исполнения в соответствии с приложением А.

3.2 Светофорам присвоены индексы, в которых первая буква соответствует группе, цифра – типу светофора, последующие буквы - его исполнению (при наличии), цифра – варианту конструкции по таблице Б.1 (приложение Б).

Обозначение исполнения светофора:

п –  с правой дополнительной секцией;

л – то же, с левой;

пл – с правой и левой дополнительными секциями;

г –  с горизонтальным расположением сигналов;

ж –  с дополнительным сигналом желтого цвета;

д –  с двойным сигналом.

П р и м е р    у с л о в н о г о    о б о з н а ч е н и я   дорожного светофора транспортного типа 1 с  двумя дополнительными правой и левой секциями диаметром выходной апертуры всех секций светофора 200 мм:

Светофор Т.1.пл 1 ГОСТ

3.3 Изображения и расположение сигналов светофоров, а также их индексы приведены в приложении А.

4 Основные параметры и общие технические требования

4.1 Светофоры должны изготовляться в климатических исполнениях У и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

4.2 Т р е б о в а н и я   к   к о н с т р у к ц и и

4.2.1 Размеры рабочих поверхностей выходной апертуры сигналов светофоров по цвету и вариантам конструкции светофоров должны соответствовать приведенным в таблице Б.1, а предельные отклонения размеров – таблице Б.2 (приложение Б).

4.2.2 Расстояния между геометрическими осями рассеивателей должны соответствовать указанным в таблице Б.3 (приложение Б).

4.2.3 Отклонение линейных размеров символов на рассеивателях не должно превышать (1 % от величин, определенных по масштабному изображению.

4.2.4 Масштабные изображения символов, используемых на рабочей поверхности рассеивателей сигналов светофоров, приведены в приложении В.

Реальный масштаб изображения символов выбирают в соответствии с конкретными размерами рабочей поверхности рассеивателей.

4.2.5 Минимальная длина козырька секции транспортного светофора диаметром выходной апертуры 200 и 300 мм должна быть 240 – 300 мм, а угол наклона в вертикальной плоскости (вниз) должен быть 2(5(.

При использовании в светофоре в качестве источника света сигнальных модулей, состоящих из светоизлучающих диодов (далее – сигнальные модули), длина козырька может быть уменьшена в два раза.

Минимальный диаметр крепежного отверстия корпуса секции светофора к опоре – 28 мм.

4.2.6 Все детали и сборочные единицы светофоров должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

4.2.7 Детали секции светофора (конус, крышка и козырек) должны быть черного или серого цвета.

4.2.8 Конструкция светофоров должна обеспечивать:

а) возможность фокусировки луча источника света в случае применения в качестве источника света ламп накаливания;

б) предохранение резьбовых соединений от самоотвинчивания;

в) монтаж на различных видах опор, с возможностью регулировки светофора в горизонтальной и вертикальной плоскости:

1) светофорных стойках, колонках,

2) опорах городского освещения,

3) стенах зданий, мостах, путепроводах, в туннелях,

4) консольных и рамных опорах,

5) растяжках.

- Уровень радиопомех, создаваемых работающим светофором, не должен превышать значений, установленных ГОСТ Р 51320.

4.2.10 При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движения. При этом светофор должен быть оборудован экраном белого цвета прямоугольной формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты светофора не менее чем на 120 мм.

4.3 Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е    т р е б о в а н и я

4.3.1 Для присоединения светофора к питающей электросети должна быть предусмотрена клеммная колодка, которую размещают внутри на боковой стенке корпуса.

4.3.2 Сопротивление изоляции между токоведущими проводами, а также между токоведущими проводами и заземляющим контактом или нетоковедущими частями светофора должно быть не менее 20 МОм в холодном (обесточенном) состоянии.

4.3.3 Изоляция должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц без пробоя или перекрытия в течении не менее 1 мин.

4.3.4  Металлические детали светофора не находящиеся под напряжением должны быть заземлены.

4.3.5 Токоведущие провода должны иметь маркировку или различную по цвету окраску.

4.3.6 При смене лампы светофора патрон не должен проворачиваться.

4.3.7 Светофоры должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254.

4.3.8 В качестве источников света в светофорах используют светоизлучающие диоды или электрические лампы накаливания общего назначения.

4.4  К о л о р и м е т р и ч е с к и е  и  ф о т о м е т р и ч е с к и е   х а р а к т е р и с т и к и

- Координаты цветности x и y, определяемые в стандартной колориметрической системе МКО 1931 г. относительно источника света типа А по ГОСТ 7721, должны соответствовать указанным в таблице Г.1 и на рисунке Г.1 (приложение Г)

4.4.2 Коэффициенты пропускания рассеивателей установленные при стандартном источнике света А [Тцв= (2856 ( 10) К] должны соответствовать указанным в таблице Г.2 (приложение Г).

4.4.3 Осевая сила света сигналов светофора должна соответствовать указанной в таблице Г.3 (приложение Г). Для светофоров Т.1 – Т.4 и Т.4.ж с изображением на рассеивателях стрелок на черном фоне и контурных стрелок осевая сила света должна составлять не менее 80% от соответствующих минимальных значений, указанных в таблице Г.3, а для дополнительных секций с изображением стрелок на черном фоне - не менее 50 кд.

4.4.4 Светораспределение сигналов транспортных светофоров с диаметром выходной апертуры 200 и 300 мм приведено в таблицах Г.4 и Г.5 (приложение Г). Светораспределение сигналов транспортных светофоров с диаметром выходной апертуры 100 мм и дополнительных секций не нормируют.

4.4.5 Яркостной контраст КL (отношение максимальной яркости LMAX к минимальной LMIN по всему полю рассеивателя основного сигнала светофора) должен быть не более 10 : 1.

4.4.6. Отношение фактической осевой силы света I, излучаемой светофором, к силе света I Ph ложного сигнала, отраженного от рассеивателя светофора при попадании на него солнечного света «фантомный» сигнал,  должно быть не менее 10 : 1.

4.5 Э к с п л у а т а ц и о н н ы е   х а р а с т е р и с т и к и

4.5.1 Показатели внешнего вида рассеивателей светофоров должны соответствовать требованиям 1.8 ГОСТ 5635.

4.5.2 Термостойкость рассеивателей светофоров должна соответствовать требованиям 1.6 ГОСТ 5635.

- В светофорах, использующих в качестве источников света сигнальные модули, выход из строя более 20 % светоизлучающих диодов одной из секций считают достаточным для прекращения их дальнейшей эксплуатации.

4.5.4 Конструкция светофоров должна обеспечивать стабильность параметров, указанных в  4.2.1 – 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, в течение не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию в условиях воздействии окружающего воздуха  температурой  от минус (60 ± 2) (С до плюс (60 ± 2) (С.

4.5.5 Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 м, когда они переведены на режим пониженного напряжения питания ламп накаливания, составляющие не менее 80 % от номинального напряжения (220 В) электросети.

4.6 М а р к и р о в к а, у п а к о в к а

4.6.1 На светофоре должна быть предусмотрена маркировка, содержащая его условное обозначение в соответствии с 3.2.

4.6.2 Способ упаковки светофоров должен обеспечивать предохранение  их от механических повреждений при перевозке транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида.

5 Методы испытаний

5.1 Светофоры, если это не оговорено особо, должны испытывать при температуре воздуха (25(10) (С, относительной влажности 45 – 80% и атмосферном давлении 84 – 107 кПа (630 – 800 мм рт.ст.).

5.2 Размеры и расстояния (4.2.1 – 4.2.3, 4.2.5) проверяют металлической линейкой по ГОСТ 427. Соответствие требованиям  4.2.4, 4.2.7 проверяют визуально.

5.3 Испытание на антикоррозионную защищенность (4.2.6) проводят в соответствии с ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

- Испытание на плотность соединений деталей светофоров при воздействии дождя (4.3.7) проводят в соответствии с методикой, изложенной в разделе Д.1 (приложение Д).

5.5 Измерение сопротивления изоляции (4.3.2) и испытание электрической прочности изоляции (4.3.3) проводят по ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

5.6 Координаты цветности (4.4.1) измеряют в соответствии с требованиями ИСО/МКО Стандарт 10527.

5.7 Коэффициент пропускания рассеивателя (4.4.2) измеряют по ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

5.8 Силу света сигналов светофоров (4.4.3, 4.4.4) измеряют по ГОСТ Р МЭК 598-2-1 на расстоянии, при котором выполняется закон «обратных квадратов». При фотометрировании на светофоре должен быть установлен защитный козырек.

Фотометрирование сигналов светофоров с сигнальными модулями проводят через 30 мин после их включения.

При фотометрировании сигналов светофоров с источником света в виде лампы накаливания необходимо поддерживать электрический режим, обеспечивающий номинальный световой поток.

5.8 Измерение яркостного контраста К L (4.4.5) проводят оптическим яркомером. Измерения проводят методом сканирования всего поля светофильтра и определения максимальной и минимальной яркости в круге диаметром 25 мм.  Площадку на рассеивателе светофора выбирают исходя из апертуры приемной диафрагмы яркомера и расстояния фотометрирования.

5.9 «Фантомный» сигнал (4.4.6) измеряют в соответствии с методикой, изложенной в разделе Д.2 (приложения Д).

5.10 Показатели внешнего вида рассеивателей (4.5.1) проверяют путем их визуального осмотра без применения увеличительных приборов при дневном или искусственном рассеянном свете. Неравномерность окраски рассеивателей определяют визуально в проходящем свете на фоне белого экрана, отстоящего от наблюдателя на расстоянии 400 – 500 мм.

5.11 Термостойкость рассеивателей (4.5.2) проверяют по ГОСТ 5635.

5.12 Испытания на теплостойкость (холодостойкость) (4.5.4) проводят в соответствии с методикой, изложенной в разделе Д.3 (приложение Д).

Приложение А

(обязательное)

Типы и исполнение светофоров

(приложение А не определяет конструктивные особенности светофоров)

А.1 Транспортные светофоры

Приложение Б

(обязательное)

Параметры рабочих поверхностей рассеивателей сигналов светофоров

Таблица Б.1 - Диаметры (габаритные размеры) выходной апертуры сигналов светофоров

размеры в миллиметрах

|  | Вариант | Сигнал светофора |
| --- | --- | --- |
| Индексы светофоров | конструк-ции светофора | Красный | Желтый | Зеленый | Зеленый, дополни- тельной секции | Бело- -лунный |
|  | 1 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| Т.1, Т.2 | 2 | 300 | 300 | 300 | — | — |
|  | 3 |  | 200 | 200 |  |  |
| Т.1.п, Т.1.л, | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| Т.1.пл | 2 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | 3 |  | 200 | 200 | 200 | — |
| Т.1.г | 1 | 200 | 200 | 200 | — | — |
|  | 2 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Т.3 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| Т.3.п, Т.3.л | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| Т.4 | 1 | 600(550 | — | 600(550 | — | — |
| Т.4.ж | 1 | 600(550 | 600(550 | 600(550 | — | — |
| Т.5 | 1 | — | — | — | — | 100 |
| Т.6., Т.6.д | 1 | 200 | — |
|  | 2 | 300 |  |
| Т.7, Т.7.д | 1 | — | 200 | — |
|  | 2 |  | 300 |  |
| Т.8, П.1 | 1 | 200 | — | 200 | — |
|  | 2 | 300 |  | 300 |  |

Окончание таблицы Б.1

размеры в миллиметрах

|  | Вариант | Сигнал светофора |
| --- | --- | --- |
| Индексы светофоров | конструк-ции светофора | Красный | Желтый | Зеленый | Зеленый дополни- тельной секции | Бело- -лунный |
| Т.9 | 1 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| Т.10 | 1 | — | — | — |  | 200 |
| П.2 | 1 | 200(200 | — | 200(200 | — |
|  | 2 | 300(300 |  | 300(300 |  |

Таблица Б.2 - Предельные отклонения диаметров (габаритных размеров) выходной апертуры сигналов светофоров

размеры в миллиметрах

| Номинальный размер | Пред. откл. |
| --- | --- |
| 100; 200; 300 | +10 |
| 550; 600 | -100 |

Таблица Б.3 - Расстояния между геометрическими осями рассеивателей

размеры в миллиметрах

| Диаметр (габаритные размеры) выходной апертуры | Расстояние между геометрическими осями рассеивателей |
| --- | --- |
|  | Номин. | Пред. откл. |
| 100* | 140 ( 210 | +10 |
| 200 | 275 |  |
| 200, 300 | 323 | +12 |
| 300 | 370 | +15 |
| 600(550 | 600 | -100 |
| * В одном светофоре должно использоваться только одно значение номинального расстояния между геометрическими осями рассеивателей. |

Приложение В

(обязательное)

Символы, используемые на рассеивателях

сигналов светофоров (масштабное изображение)

Приложение Г

(обязательное)

Технические требования к светофорам

Таблица Г.1 – Координаты цветности угловых точек цветовых областей выходной апертуры светофора

| Цвет | Обозначение | Координаты цветности угловых точек цветовых областей |
| --- | --- | --- |
| сигнала | координат | Угловые точки |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный | х | 0,670 | 0,680 | 0,710 | 0,700 |
|  | у | 0,320 | 0,320 | 0,290 | 0,290 |
| Желтый | х | 0,546 | 0,560 | 0,618 | 0,612 |
|  | у | 0,426 | 0,440 | 0,382 | 0,382 |
| Зеленый | х | 0,028 | 0,009 | 0,321 | 0,228 |
|  | у | 0,385 | 0,720 | 0,493 | 0,351 |
| Бело-лунный | х | 0,285 | 0,440 | 0,440 | 0,285 |
|  | у | 0,332 | 0,432 | 0,382 | 0,264 |

Рисунок Г.1 – Границы цветовых областей выходной апертуры светофора

Таблица Г.2 – Коэффициент пропускания рассеивателей светофора

| Цвет линзы | Красный | Желтый | Зеленый | Бесцветный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент пропускания, %, не менее | 15 | 25 | 15 | 70 |

Таблица Г.3 – Осевая сила света сигнала светофора

сила света в канделах

|  | Осевая сила света сигнала, не менее |
| --- | --- |
| Цвет | Транспортные светофоры типов | Пешеходные светофоры |
| сигнала | 1, 2, 6 – 8 | 3 | 5 | 9 | 10 |  |
|  | Диаметр выходной апертуры |  |  |  |  |  |
|  | 200мм | 300мм |  |  |  |  |  |
| Красный | 200 | 300 | 15 | — | 50 | — | 50 |
| Желтый | 250 | 400 | 20 | — | 70 | — | — |
| Зеленый | 200 | 300 | 15 | — | 50 | — | 50 |
| Бело-лунный | — | — | — | 50 | — | 200 | — |
| Сила света любого сигнала светофора не должна быть более 2500 кд. |

Таблица Г.4 – Светораспределение сигналов светофоров с диаметром выходной

апертуры, не менее 200 мм

| Углы | Доля от значений таблицы Г.3, % |
| --- | --- |
| по | Углы по горизонтали |
| вертикали | -30( | -20( | -10( | -5( | 0( | +5( | +10( | +20( | +30( |
| +3( | — | — | — | 35 | 45 | 35 | — | — | — |
| 0( | 1 | 3 | 55 | 85 | 100 | 85 | 55 | 3 | 1 |
| -3( | — | — | — | 75 | 80 | 75 | — | — | — |
| -5( |  |  | 35 | — | 60 | — | 35 |  |  |
| -10( |  | 8 | — |  | 30 |  | — | 8 |  |
| -20( | 2 | — |  |  | 2 |  |  | — | 2 |

Таблица Г.5 – Светораспределение сигналов светофоров с диаметром выходной

апертуры, не менее 300 мм

| Углы | Доля от значений таблицы Г.3, % |
| --- | --- |
| по | Углы по горизонтали |
| вертикали | -15( | -10( | -5( | -2,5( | 0( | +2,5( | +5( | +10( | +15( |
| +1,5( | — | — | — | 50 | 70 | 50 | — | — | — |
| 0( | 1,5 | 15 | 65 | 75 | 100 | 75 | 65 | 15 | 1,5 |
| -1,5( | — | — | — | 90 | 95 | 90 | — | — | — |
| -3( |  |  | 45 | — | 70 | — | 45 |  |  |
| -5( |  | 10 | — |  | 40 |  | — | 10 |  |
| -10( | 5 | — |  |  | 6 |  |  | — | 5 |

Приложение Д

(обязательное)

Методика испытаний

Д.1 Испытание светофора на воздействие дождя

Д.1.1 При проведении испытаний светофор устанавливают в рабочее положение и подвергают воздействию струи воды из шланга диаметром около 25 мм с расстояния 2-3 м. Струю направляют под углом 45( к лицевой стороне светофора между рассеивателем и уплотнением по всему периметру.

Температура воды – от 3 до 20 (С. Длительность испытания – 15 мин.

Д.1.2 После окончания испытания с наружных поверхностей удаляют воду, вскрывают и осматривают светофор. Светофор считают выдержавшим испытание, если на источнике света и на клеммной колодке не будут обнаружены капли воды.

Д.2. Измерение «фантомного» сигнала транспортного светофора

Д.2.1 «Фантомный» сигнал определяют в соответствии с фотометрической схемой, изображенной на рисунке Д.1.

Д.2.2 Проекторным (прожекторным) источником типа В по ГОСТ 7721 освещают рассеиватель светофора сверху под углом ( ( (10 ( 0,5) 0, создавая освещенность Е 1 ( 40000 лк (при этом защитный козырек должен быть снят). Неравномерность освещенности Е 1 не более ( 10%. Световой центр рассеивателя светофора и центр фотометрической головки гониофотометра должны лежать на одной оси (ось фотометрирования). Ось фотометрирования и оптическая ось источника В должны находится в одной вертикальной плоскости. Для устранения зеркальной составляющей отраженного от рассеивателя светофора сигнала в световой центр рассеивателя помещают «маску» из фотометрического бархата или черной матовой бумаги диаметром 30 мм (для рассеивателей – 200 мм) и 45 мм (для рассеивателей – 300 мм).

Д.2.3 При соблюдении требований Д.2.1, Д.2.2 и выключенной исследуемой секции светофора измеряют силу света I Ph отраженного от рассеивателя исследуемой секции светофора сигнала. Выключают источник типа В, включают исследуемую секцию светофора и измеряют  осевую  силу света  I. Определяют  «фантомный»  сигнал  I Ph / I на соответствие требованиям 4.4.6. Данные измерения проводят для каждой основной секции светофора.

Д.2.4 Если невозможно обеспечить имеющимся источником типа В на расстоянии фотометрирования L ф освещенность Е1( ( 40000 лк, допускается определять силу света I Ph по формуле:

| I Ph ( | 40000 IPh( | , |
| --- | --- | --- |
|  | Е1( |  |

где I Ph( – сила света отраженного сигнала при освещенности Е1( лк;

L ф  –  расстояние фотометрирования, м.

В – проекторный (прожекторный) источник типа В по ГОСТ 7721;

S – исследуемая секция светофора;

F – фотометрическая головка гониометра;

ОО1 – ось фотометрирования;

ОО2 – оптическая ось источника типа В;

( – угол освещения;

( – апертура входной диафрагмы фотометрической головки, не более 10(;

(– апертура излучающей поверхности источника В; ( ( 0,50 – 1,50;

L ф – расстояние фотометрирования, обеспечивающее выполнение закона «обратных квадратов».

Рисунок Д.1 – Фотометрическая схема измерения «фантомного»сигнала

от основной секции транспортного светофора

Д.3 Испытания светофора на теплостойкость

(холодостойкость)

Д.3.1 Светофоры в рабочем положении помещают в термостат при (60 ± 2) (С, включают все сигналы и выдерживают в течении 3 ч.

Д.3.2 Светофоры в рабочем положении помещают в холодильную
камеру при температуре минус (60 ± 2) (С, включают все сигналы и выдерживают  в  течении 3 ч.

Д 3.2 После извлечения светофоров из термостата (холодильной камеры) их вскрывают и подвергают внешнему осмотру. При этом не должно быть деформаций, коробления, трещин или других видимых повреждений.

УДК 556.056.4:006:354 ОКС 03.220.20 Д28 ОКП 52 1620 Ключевые слова: светофор дорожный, выходная апертура, технические требования, рассеиватели, источник света